## Slide 1: Гидрология
курс семинаров
Ваш преподаватель
Кристина Николаевна Прокопьева
E-mail: prokris3@mail.ru
telegram: @p_kris_n
Кафедра гидрологии суши МГУ
Институт водных проблем РАН
Московский физико-технический институт

## Slide 2: Порядок работы
5 практических работ (сдавать в течение месяца, после – устно)
Сдача во время зачетной сессии (в декабре) – с устным зачетом
Успешная сдача всех работ до начала зачетной сессии – допуск
Без сданных работ – нет допуска к сдаче экзамена (и олимпиаде)
Выполнение работ в электронном виде, часть работ желательно сделать прямо на парах

## Slide 3: Практическая работа 2 Гидрологический режим реки

## Slide 4
Гидрологический режим
совокупность закономерно повторяющихся изменений состояния водных объектов во времени
Водный режим
Уровень и расход воды, скорости течения, уклон водной поверхности
Ледовый режим
Характерные виды ледовых явлений, их продолжительность и параметры
Термический режим
Температура воды (снега, льда), теплозапас
Гидрохимический режим
Содержание растворенных веществ, газов
Режим стока наносов
Содержание взвешенных и влекомых наносов и соотношение между их формами
…

## Slide 5: Водный режим реки
Гидрограф реки – график изменения расхода воды во времени.
На гидрографе отображаются фазы водного режима реки – характерные закономерно повторяющиеся состояния водного режима
Половодье
Межень
Паводок
половодье
межень
паводок
паводок

## Slide 6: Водный режим реки - определения
Водный режим – закономерное изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в водных объектах и почвогрунтах
Фаза водного режима – характерное состояние водного режима реки, повторяющееся в определенные гидрологические сезоны в связи с изменением условий питания.
Половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников.
Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей
Межень – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в одни и те же сезоны, характеризующаяся малой водностью, длительным стоянием низкого уровня, и возникающая вследствие уменьшения питания реки.

## Slide 7: Водный режим реки
Гидрограф реки – график изменения расхода воды во времени.
снеговое
подземное
дождевое
дождевое
По анализу гидрографа можно оценить, какой вклад в речной сток вносят разные типы питания:
Дождевое
Снеговое
Подземное
Ледниковое

## Slide 8: Питание рек
Дождевое – главный тип для рек теплого климата (Амазонка, Ганг, Меконг, Янцзы)
Снеговое – основной тип для рек умеренного климата (в т.ч. большая часть России)
Подземное
Ледниковое
Вода в любом случае имеет атмосферное происхождение, но за счет разного взаимодействия с атмосферой, поверхностью земли, почвами и глубокими подземными горизонтами свойства разные
Примерно по 1/3 от питания рек мира
~1% от рек мира

## Slide 9: Классификации рек по водному режиму и источникам питания

## Slide 10: Классификации рек по водному режиму и источникам питания: классификация Львовича
М.И. Львович – классификация всех рек земного шара на основе вклада разных видов питания в годовой сток
Главный тип питания
Дождевое (R)
Снеговое (S)
Подземное (U)
Ледниковое (G)
Сезон, в который проходит основная часть стока
Зима (n)
Весна (p)
Лето (e)
Осень (a)
Степень преобладания источника питания или сезона (в % от годового стока)
>80% - исключительное (1 заглавная)
50-80% - преимущественное (1заг+1 ст)
<50% - преобладающее (2 стчроные)
Из всех возможных комбинаций Львовичем в мире было обнаружено 38 групп водного режима, из них на территории СССР встречалось 20

## Slide 11: Классификации рек по водному режиму и источникам питания: классификация Львовича
М.И. Львович – классификация всех рек земного шара на основе вклада разных видов питания в годовой сток
Пример
Главный тип питания
Дождевое (R) 5%
Снеговое (S) 75%
Подземное (U) 5%
Ледниковое (G) 0%
Зима (n) 15%
Весна (p) 45%
Лето (e) 14%
Осень (a) 16%
Сезон, в который проходит основная часть стока
Supa
Степень преобладания источника питания или сезона (в % от годового стока)
>80% - исключительное (1 заглавная)
50-80% - преимущественное (1заг+1 ст)
<50% - преобладающее (2 стчроные)

## Slide 12: Классификации рек по водному режиму и источникам питания: классификация Львовича
Обнаруженные в мире 38 групп водного режима Львович разделил на 12 основных типов:
Амазонский — почти исключительно дождевое питание и преобладание осеннего стока (т. е. в те месяцы, которые считаются осенними в умеренном поясе) (Амазонка, Рио-Негру, Голубой Нил, Конго и др.).
Нигерианский — преимущественно дождевое питание и преобладание осеннего стока (Нигер, Луалаба, Нил и др.).
Меконгский — почти исключительно дождевое питание и преобладание летнего стока (Меконг, верховья Мадеры, Мараньона, Парагвая, Параны и др.).
Амурский — преимущественно дождевое питание и преобладание летнего стока (Амур, Витим, верховья Олёкмы, Яны и др.).
Средиземноморский — исключительно или преимущественно дождевое питание и господство зимнего стока (Мозель, Рур, Темза, Агри в Италии, Альма в Крыму и др.).
Одерианский — преобладание дождевого питания и весеннего стока (По, Тисса, Одра, Морава, Эбро, Огайо
Волжский — преимущественное или преобладающее снеговое питание и преобладание весеннего стока (Волга, Миссисипи, Москва, Дон, Урал, Тобол, Тигр, Кама и др.).
Юконский — преимущественное или преобладающее снеговое питание и господство летнего стока (Юкон, Кола, Атабаска, Колорадо, Вилюй, Пясина и др.).
Нуринский — преобладание снегового питания и почти исключительно весенний сток (Нура, Еруслан, Бузулук, Б. Узень, Ингулец и др.).
Гренландский — исключительно ледниковое питание и кратковременный сток летом.
Кавказский — преобладающее или преимущественное ледниковое питание и господство летнего стока (Кубань, Терек, Геналдон, Рона, Инн, Ааре и др.).
Лоанский — исключительное или преимущественное питание за счёт подземных вод и равномерное распределение стока в течение года (р. Лоа в северной части Чили, некоторые притоки р. Чу)

## Slide 13
Классификации рек по водному режиму и источникам питания: классификация Львовича

## Slide 14: Классификации рек по водному режиму и источникам питания: классификация Зайкова
Б.Д. Зайков – классификация рек СССР на основе вклада разных видов питания в годовой сток
Реки с весенним половодьем – 5 типов (Казахстанский, Восточно-Европейский, Западно- и Восточно-Сибирский, Алтайский)
Реки с половодьем в теплую часть года (с мая по октябрь) – 2 типа (Дальневосточный и Тянь-Шанский)
Реки с паводочным режимом – 3 типа (Причерноморский, Крымский и Северо-Кавказский)

## Slide 15: Классификации рек по водному режиму и источникам питания: классификация Зайкова
р. Нура, пос. Самаркандский
Казахстанский тип отличается очень высокой, но короткой волной половодья и низким меженным стоком, вплоть до полного пересыхания. Максимальный расход половодья в де­сятки раз превышает средний годовой расход.
Восточно-Европейский тип
характеризуется высоким поло­водьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком осенью. Летние дождевые паводки обычно невысоки. Осенние паводки бывают почти ежегодно. В северо-­западных частях территории высота их может превышать высоту половодья.
р. Вятка, г. Киров
с весенним половодьем

## Slide 16: Классификации рек по водному режиму и источникам питания: классификация Зайкова
р. Васюган, с. Васюган
Западно-Сибирский тип отличается невысоким, растянутым и сглаженным половодьем, повышенным летне-осенним и низким зимним стоком.
р. Нижняя Тунгуска, с. Тура)
Восточно-Сибирский тип характеризуется высоким весен­ним половодьем, частыми летними паводками и очень низкой зим­ней меженью. Многие реки с площадями бассейнов в десятки и даже сотни тысяч квадратных километров зимой полностью перемер­зают.
с весенним половодьем

## Slide 17
р. Томь, г. Кузнецк
Алтайский тип характеризуется сравнительно невысоким, растянутым многопиковым половодьем, повышенным стоком летом и низким стоком зимой. Растя­нутость и многовершинность половодья связаны с продолжитель­ным снеготаянием, которое постепенно распространяется снизу вверх по горным склонам, а также с весенне-летними дождями.
Классификации рек по водному режиму и источникам питания: классификация Зайкова
с весенним половодьем

## Slide 18: Классификации рек по водному режиму и источникам питания: классификация Зайкова
Дальневосточный тип
Летне-осеннее половодье имеет растянутую многопи­ковую форму. Межень очень маловодна; многие реки зимой пере­мерзают или пересыхают.
р. Витим, г. Бодайбо
р. Терек, с. Казбеги
Тянь-Шаньский тип по характеру гидрографа сходен с Дальневосточным, но отличается от него меньшей амплитудой волны половодья и более высоким стоком зимой. Встречается в высокогорных областях Средней Азии, Большого Кавказа и на Камчатке. Основное питание снего-ледниковое.
с половодьем в теплую часть года

## Slide 19: Классификации рек по водному режиму и источникам питания: классификация Зайкова
р. Сочи, с. Пластунка
р. Салгир, г. Симферополь
р. Камбилеевка, с. Ольгинское
Северо-Кавказский тип присущ малым рекам предгорий северного склона Большого Кавказа (бассейн Терека), на которых паводки проходят в теплую часть года, а зимой наблюдается межень
Крымский тип характеризуется паводками в холодное время года. Летом и осенью па­водки редки, а некоторые реки в это время года даже пересыхают.
Причерноморский тип отличается образованием паводков в течение всего года. Паводки образуются в основном от дождей, но некоторое участие принимает снег, который быстро стаивает после выпадения.
с паводочным режимом

## Slide 20: Классификации рек по водному режиму и источникам питания: классификация Зайкова

## Slide 21: Выделение типов питания по гидрографу реки

## Slide 22
Выделение типов питания по гидрографу реки
Б.П. Поляков предложил считать, что подземное питание по мере подъема весеннего половодья постепенно снижается, прекращаясь при прохождении наибольшего расхода воды, и возрастает на спаде половодья, когда происходит отдача воды поймой реки
1- снеговой сток; 2 – подземный сток; 3 – дождевой сток

## Slide 23
а) постоянная односторонняя гидравлическая связь. При низком положении водоупора река в течение всего года через дно и берега питает грунтовые воды.
в) временная гидравлическая связь. При ещё более высоком положении водоупора в межень уровень воды в реке оказывается ниже водоупора и на склонах русла возникают родники и ключи.
г) отсутствие гидравлической связи при очень высоком положении водоупора.
б) постоянная двусторонняя гидравлическая связь (береговое регулирование). При более высоком положении водоупора река питает грунтовые воды в половодье и дренирует их в межень часть аккумулированной в грунте воды.
Взаимодействие речных и грунтовых вод

## Slide 24
Б.И. Куделин разработал типовые схемы расчленения гидрографа стока в зависимости от гидрогеологических условий и режима подземного стока. Динамика подземного стока из водоносных горизонтов зависит от степени гидравлической связи этих горизонтов с рекой
Выделение типов питания по гидрографу реки

## Slide 25
М.Б. Киреева и др., 2018. Паводочный сток на реках Европейской территории России и его роль в формировании современного водного режима
Выделение типов питания по гидрографу реки

## Slide 26
Ю. К. Васильчук и др., 2016. Расчленение гидрографа реки Джанкуат, Центральный Кавказ, с помощью изотопных методов
Выделение типов питания по гидрографу реки

## Slide 27: Выполнение практической работы

## Slide 28: Задачи практической работы №2
Получить данные по расходу и уровню воды для выбранной реки;
Проанализировав данные за многолетний период, выбрать маловодный, средний по водности и многоводный годы;
Построить гидрографы выбранных лет, проанализировать общие черты и различия в внутригодовом распределении стока в эти годы;
Для года средней водности выделить фазы водного режима и рассчитать вклад разных типов питания в годовой водный сток;
Для года средней водности скачать метеорологические данные и проанализировать связь между погодными условиями и водным стоком;
Описать ледовый режим реки и связь между расходами и уровнями воды в год средней водности;
Рассчитать основные характеристики стока (среднегодовой и среднемноголетний расход воды, объем, модуль и слой стока, коэффициент стока).

## Slide 29: Выполнение практической работы

## Slide 30
Среднемесячные расходы воды

## Slide 31
высокая водность
низкая водность
средняя водность
Среднемесячные расходы воды

## Slide 32
Chart: р. Кудьма - г. Кстово
многоводный 2013 | 4.48 | 4.79 | 4.62 | 40 | 17 | 4.34 | 3.99 | 4.13 | 8.87 | 10.5 | 8.88 | 7.18
средний по водности 2020 | 5.16 | 5.49 | 15.3 | 11.4 | 14.6 | 6.2 | 4.14 | 4.35 | 3.09 | 3.14 | 4.23 | 3.62
маловодный 2019 | 3.82 | 4.22 | 6.12 | 11 | 5.64 | 3.18 | 2.86 | 3.09 | 3.61 | 5.81 | 4.85 | 5.65
средний многолетний | 4.5509 | 4.4718 | 7.6236 | 23.7273 | 10.9264 | 4.5173 | 3.7527 | 3.1927 | 3.8155 | 4.6045 | 5.1345 | 5.13
Среднемесячные расходы воды

## Slide 33
Chart: Среднесуточный расход воды, м3/с
Ежедневные расходы воды

## Slide 34
Совмещение гидрографа с данными о погоде и выделение типов питания

## Slide 35
Совмещение расхода и уровня воды, ледовых явлений

## Slide 36
Среднегодовой расход воды, м3/с
Среднемноголетний расход воды, м3/с
Объем стока, м3 или км3
Модуль стока, л/(с·км2)
Слой стока, мм
Коэффициент стока
n – количество лет
F – площадь бассейна, км2
x –количество осадков за тот же период, за который рассчитывается слой стока, мм
Расчет основных характеристик стока